ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                                                                       Выключатели серии ВА04-36

- переменного тока напряжением до 690В,

- постоянного тока напряжением до 440В.

Условное обозначение числа полюсов и максимальных расцепителей тока в комбинации по зоне защиты:

33 – три полюса с расцепителями тока короткого замыкания (электромагнитными);

34 – три полюса с расцепителями тока перегрузки и расцепителями тока короткого замыкания (тепловыми и электромагнитными);

30 – три полюса без максимальных расцепителей тока (выключатели нагрузки).

| Тип | ВА 04-36-34 | ВА 04-36-33 | ВА04-36-30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды максимальных расцепителей токов | Расцепители токов короткого замыкания и токов перегрузки | Расцепители токов короткого замыкания | Без максимальных расцепителей (выкл. нагрузки) |
| Напряжение, В | До ~ 690 |
| Номинальные токи, А | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 80 | 250 | 400 | 80 | 250 | 400 |
| Уставки электромагнитных расцепителей выключателей переменного тока, А | 125 250 | 150 300 400 | 200 400 500 | 250 400 500 | 250 500 600 | 500 750 | 630 1000 | 750 1250 | 1000 1500 | 1000 2000 | 1250 2500 | 1500 3000 | 2000 3200 | 2500 4000 | 500 630 1000 | 750 1000 1250 1500 2000 2500 3000 | 2500 3200 4000 |  |
| Напряжение, В | До - 440 |
| Номинальные токи, А | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 80 | 250 | 400 |  |
| Уставки электромагнитных расцепителей выключателей постоянного тока, А | 160 320 | 200 360 | 250 500 | 300 500 | 300 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 800 1200 | 800 1000 1200 1500 | 2000 2500 |  |
| Дополнительные сборочные единицы | Вспомогательные контакты Независимый расцепитель Выберите нужное сочетание сборочных единиц по таблице 1 (см. ниже) |
| Дополнительные механизмы | Устройство для запирания |
| Исполнение по виду привода | Стационарный с ручным приводом Стационарный с электромагнитным приводом |
| Напряжение э/м привода, В | Переменный ток: 230; 400. |
| Напряжение независимого расцепителя, В | Переменный ток: 24, 48,110, 220 - 240, 380 - 400. Постоянный ток: 24, 48, 110, 220. |
| Климатическое исполнение | УХЛ3 |

Таблица 1

| Обозначение | Независимый расцепитель | Вспомогательные контакты |
| --- | --- | --- |
|  |  | С ручным приводом | С электромагнитным приводом |
| 00 | - | - | отсутствует |
| 11 | - | 2з+2р | 1р+2з |
| 12 | + | - | отсутствует |
| 18 | + | 2р+1з | 1р+1з |

Доступны:

- Ручной дистанционный привод

- Дополнительная клеммная крышка

Комплекты:

- Комплект специальных зажимов одно-  или двухгнездных (1х180 мм2 или 2х95мм2) – 3 шт.,

- Комплект специальных кабельных наконечников (70-120 мм2) – 3 шт.,

- Комплект расширительных выводов – 3 шт.,

- Комплект межполюсных перегородок – 3 шт.

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры: